САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАРБОНОВЫЙ ТЕРМОМАТ «EXCEL»

Инструкция по монтажу и эксплуатации

# 1. Описание и основные характеристики

Саморегулирующийся карбоновый термомат «EXCEL» (Южная Корея) представляет собой систему лучистого обогрева на основе дальнего инфракрасного излучения и может использоваться как в качестве основной, так и в качестве дополнительной системы отопления в любых типах помещений: жилые и офисные помещения, промышленные объекты, универсамы, больницы, школы и т.д.

Саморегулирующийся карбоновый термомат «EXCEL – наиболее универсальный тип обогрева пола, совместимый практически с любым видом напольного покрытия (плиткой, ламинатом, ковролином, паркетом, паркетной доской, линолеумом и т.д.). Благодаря частому параллельному расположению карбоновых стержней термомата и невозможностью перегрева (функция саморегулирования), данный вид теплого пола является самым надежным типом обогрева, с точки зрения сроков эксплуатации, а также самым щадящим типом обогрева напольных покрытий из дерева и ламината.

Структура саморегулирующегося карбонового термомата «EXCEL»:

1 - нагревательный элемент (карбон);

2 - электрический провод (медная шина);

3 - шаг отреза (каждые 10 см);

4 - изоляция концов медной шины.

### Таблица 1. Технические характеристики термомата

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Характеристики питающей сети | ~ 220 В, 50 Гц |
| Ширина мата | 83 см |
| Удельная мощность | до 116 Вт/м.п. (пиковые уровни мощностей: 116 Вт/м.п. при температуре стержня 20 0С, 77 Вт/м.п. при температуре стержня 60 0С ) |
| Функция саморегулирования | Автоматическая защита от перегрева и перегорания мата, определяемая функцией саморегулирования - автоматичское снижение потребляемой матом мощности при повышении его стержневой температуры до полутора раз |
| Наличие электромагнитного поля | практически отсутствует |
| Максимальная температура нагрева | 60 0С |
| Длина греющей секции | 10 см |
| Максимально допустимая длина последовательно соединенных отрезков мата | 25 м |
| КПД | не менее 96% |
| Длина волны инфракрасного излучения | 8-14 мкм |

2. Монтаж теплого пола на базе термомата

#### Необходимые для монтажа материалы:

- Теплоотражающий материал (с металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой, не на основе алюминиевой фольги): материал с мягким основанием, например, изолон, инфрафлекс, пенофол и т.п. толщиной 3-5 мм, который останавливает тепло на всех путях его распространения: теплопроводность, конвекция и инфракрасное излучение, техническая пробка толщиной 2 мм или аналогичный утеплитель;

- Саморегулирующийся термомат "EXCEL" необходимой площади;

- Необходимое количество монтажных комплектов "EXCEL";

- Монтажные провода (для выполнения соединений «сеть-терморегулятор», «терморегулятор-термомат», отрезков термомата между собой);

- Терморегулятор, монтажный короб (для терморегуляторов встраивоемого типа);

- Датчик температуры пола (прилагается в комплекте к терморегулятору), дополнительный датчик перегрева (по желанию, в комплекте к терморегулятору не прилагается);

- Гофрированная трубка с заглушкой;

- Пассатижи, технический фен, инструмент для удаления изоляции, нож, фиксирующие элементы: скотч, изолирующая лента, саморезы и т.д.;

- Цементно-песчаная стяжка / плиточный клей.

Структура пола с финишным покрытием ламинат / паркет / ковролин / линолеум:

Структура пола с финишным покрытием керамическая плитка / керамогранит:

## Общая инструкция по монтажу

## а) Определение площади и конфигурации поверхности, на которую будет укладываться теплый пол

Для основного обогрева достаточно располагать термомат "EXCEL" на 70-80% помещения. Его укладку возможно производить как на свободную, так и на занятую различными предметами или мебелью площадь, т.к. термомат "EXCEL" не боится "запирания" с последующим перегревом благодаря функции саморегулирования.

б) Подготовка поверхности пола

Проверьте поверхность площади укладки и убедитесь в отсутствии на ней острых выступов. Трещин, сколов, а также предметов, которые могут повредить термомат.

в) Укладка теплоизоляции

Укладка теплоотражающего материала должна выполняться на ровную поверхность пола. Листы теплоотражающего материала фиксируются между собой и с первичным полом скотчем.

Для надежного сцепления стяжки / плиточного клея с бетонным основанием пола, оставляйте технологические отверстия в слое изоляции.

г) Подготовка места для датчика температуры пола

#### Датчик температуры пола (прилагается в  комплекте к терморегулятору) необходимо устанавливать максимально близко к стержню термомата "EXCEL", в том месте, в котором вы хотите получить заданную вами температуру нагрева теплого пола, т.е. по показаниям датчика, терморегулятор будет отключать теплый пол в тот момент, когда температура нагрева в зоне установки датчика достигнет того уровня, который вы установите.

#### Датчик температуры пола необходимо монтировать в пластмассовой гофрированной трубке. Сам датчик помещается вблизи одного из концов трубки, из другого конца трубки выводится кабель подключения термодатчика к терморегулятору. Трубка выводится к терморегулятору с изгибом не менее 5 см. Конец трубки, находящийся в полу, где располагается термодатчик, необходимо защитить от проникновения внутрь цементного раствора / плиточного клея.

#### Возможна установка дополнительного датчика перегрева, если терморегулятор поддерживает данную функцию (по желанию, в комплекте к терморегулятору датчик перегрева не прилагается, см. инструкцию на терморегулятор), который осуществит дополнительный контроль температуры потенциально опасной зоны, где наиболее вероятен перегрев, и обеспечит отключение теплого пола в случае, если такой перегрев возникнет. Монтаж дополнительного датчика перегрева осуществляется описанным выше способом.

#### Длина провода датчика не должна превышать 50 м.

д) Раскладка термомата

Раскладку термомата необходимо осуществлять равномерно по площади пола, разрезав его в местах расположения соединительного провода на необходимые отрезки, и соедините отрезки друг с другом.

| Правильное разделение термомата "EXCEL" | Укладка разрезанного с одной стороны термомата "EXCEL" |
| --- | --- |

Электрическое соединение отрезков термомата можно осуществлять как параллельно, так и последовательно (см. ниже):

Параллельное соединение:

Последовательное соединение:

Внимание!!! Длина последовательно соединенных отрезков термомата не должна превышать 25 метров.

Внимание!!! Запрещается наложение отрезков термомата друг на друга.

Для выполнения соединений используйте монтажные комплекты "EXCEL":

| Снятие изоляции с мест разреза | Вид провода со снятыми слоями изоляции |
| --- | --- |
| Обжатие соединительной муфты со стороны термомата | Надевание термоусаживаемой трубки на монтажный провод |
| Обжатие соединительной муфты со стороны монтажного провода | Термоусадка соединительной муфты |
| Термоусадка термоусаживаемой трубки |

Изоляцию концевых частей термомата необходимо выполнять аналогичным (см. выше) способом.

е) Фиксация термомата

Фиксировать термомат на поверхности пола необходимо с помощью малярного скотча.

Нельзя допускать пересечения карбоновых стержней друг с другом.

ж) Установка и подключение терморегулятора

Внимание!!! Монтаж терморегулятора необходимо производить в соответствии с инструкцией по монтажу, которая к нему прилагается.

Необходимо учитывать, что суммарная мощность отрезков термомата не должна превышать мощность терморегулятора (максимальную мощность коммутируемой нагрузки).

Подключение терморегулятора к электрической сети должно быть выполнено квалифицированным электромонтажником. При этом нужно учитывать дополнительные электроприборы, которые могут быть подключены к той же сети.

Производить подключение системы необходимо через отдельное устройство защитного отключения (УЗО), номинальный ток срабатывания - не более 30 мА.

Производить подключение системы «теплый пол» к общему контуру заземления не требуется.

Монтаж терморегулятора лучше выполнить вблизи имеющейся электропроводки, если конечно не будет выполнятся монтаж отдельной проводки для подключения теплого пола. Терморегулятор устанавливается на стене, в доступном месте, чтобы не мешать дальнейшей расстановке мебели, монтажу кухни, установке бытовой техники. Терморегулятор можно устанавливать как стационарно (отдельной группой), так и подключать в уже имеющуюся розетку при помощи электровилки.

з) Проверка надежности и правильности выполненных подключений. Проверка работоспособности системы теплого пола

Перед пробным включением системы теплого пола, в обязательном порядке, необходимо осуществить проверку надежности и корректности выполненных подключений: «сеть-терморегулятор», «терморегулятор-термомат», «терморегулятор-термодатчик», отрезков термомата между собой, а также проверку пробником мест подключения монтажных проводов и изоляции в местах отреза термомата.

При тестовом включении смонтированной системы теплого пола необходимо произвести проверку нагрева каждого отрезка термомата. Не допускается искрение мест соединения и чрезмерный нагрев проводов.

и) Нанесение цементно-песчаной стяжки / плиточного клея. Укладка напольного покрытия

После того, как все монтажные и проверочные работы произведены, необходимо равномерно нанести цементно-песчаную стяжку толщиной 2-3 см / плиточный клей толщиной 1 см.

Схема подключения терморегулятора указана на нем, а также в его инструкции по эксплуатации.

Внимание!!! Избегайте механических повреждений термомата (работайте в мягкой обуви, не царапайте термомат мастерком, не вбивайте в медные и карбоновые стержни гвозди, дюбеля и т.п.).

Внимание!!! Необходимо оставить термошов (зазор) между стеной и плиткой.

После окончания работ по монтажу термопленки под плиточный клей / стяжку систему «теплый пол» запрещается включать и механически нагружать поверхность пола до полного ее затвердевания (период полного затвердевания может достигать 28 дней).

ЗАПРЕЩЕНО!!!

- производить монтажные работы при повышенной влажности!!!

- производить монтажные работы при температуре ниже 0 0С!!!

- использовать для крепления термомата гвозди!!!

- допускать наложения отрезков термомата (или его карбоновых полос) друг на друга!!!

- устанавливать термомат более чем 25 м погонных на один отрезок!!!

- подключать термомат к сети, не проверив изоляцию контактов и линий отреза!!!

- устанавливать термомат рядом с камином, печкой и другими аналогичными нагревательными приборами!!!

- включать в электрическую сеть термомат, свернутый в рулон!!!

- включать систему обогрева в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению, указанному в паспорте на изделие, на маркировке или упаковке!!!

- выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не отключив напряжение!!!

- применять алюминиевую фольгу и другой материал на ее основе в качестве теплоотражающего материала!!!

- закрывать термомат / обогреваемую поверхность металлическими листами!!!

- включать теплый пол до полного высыхания плиточного клея / стяжки!!!

ОСТОРОЖНО!!!

- прокалывание / повреждение подключённого к электросети термомата металлическими или другими проводящими ток предметами может повлечь поражение электрическим током;

- перед укладкой напольного покрытия обязательно протестируйте (включите) систему «теплый пол»;

- в случае затопления теплого пола или другого прямого контакта с водой необходимо выключить теплый пол и просушить поверхность естественным способом. Не используйте теплый пол для просушивания влажных поверхностей.

ПОМНИТЕ, ЧТО НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АККУРАТНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ЕЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3. Комплектность

- Термомат «EXCEL» 					_____ м.п.;

- инструкция по монтажу и  эксплуатации                                     	- 1 экз.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации термомата – СЕМЬ ЛЕТ со дня постановки на гарантию. Гарантия действительна при наличии печати (штампа) предприятия, осуществляющего гарантийные обязательства.

Гарантийное предприятие обязуется выполнить гарантийный ремонт термомата в случае соблюдения всех требований по установке и эксплуатации термомата согласно настоящей инструкции.

Гарантийному ремонту не подлежит термомат с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильного подключения и эксплуатации самого термомата или иных элементов системы обогрева, перегрузки, неправильной или небрежной эксплуатации, проникновения жидкостей, пыли, насекомых, посторонних предметов в элементы системы обогрева, воздействия высоких температур, действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.).

Гарантийному ремонту не подлежит термомат с повреждениями, вызванными самостоятельным изменением владельцем конструкции термомата или элементов системы обогрева.

- Заполняет гарантийное предприятие

Дата постановки на гарантию 	__________20 ___г.

М.П.

Отметки о гарантийном обслуживании термомата:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Заполняет установщик системы обогрева

Система используется для обогрева ____________________________________________________________________

(тип помещения)

общей площадью			 ________ кв.м.

Система установлена на площади	 ________ кв.м.

План обогреваемого помещения №1:

Дата установки			__________20 ___г.

Установку системы произвел 	__________/_________________/

М.П.					(подпись)

- Заполняет установщик системы обогрева

Система используется для обогрева ____________________________________________________________________

(тип помещения)

общей площадью			 ________ кв.м.

Система установлена на площади	 ________ кв.м.

План обогреваемого помещения №2:

Дата установки			__________20 ___г.

Установку системы произвел 	__________/_________________/

М.П.					(подпись)

- Заполняет установщик системы обогрева

Система используется для обогрева ____________________________________________________________________

(тип помещения)

общей площадью			 ________ кв.м.

Система установлена на площади	 ________ кв.м.

План обогреваемого помещения №3:

Дата установки			__________20 ___г.

Установку системы произвел 	__________/_________________/

М.П.					(подпись)

- Заполняет ремонтное предприятие

Отметки об осуществлении ремонта системы обогрева:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата проведения ремонтных работ 	__________20 ___г.

Наименование ремонтного предприятия _________________________________

М.П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Отметки об осуществлении ремонта системы обогрева:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата проведения ремонтных работ 	__________20 ___г.

Наименование ремонтного предприятия _________________________________

М.П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Отметки об осуществлении ремонта системы обогрева:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата проведения ремонтных работ 	__________20 ___г.

Наименование ремонтного предприятия _________________________________

М.П.